## Slide 1
泰州学院
机械原理
及其计算机辅助

## Slide 2
凸轮机构及其设计
第
4
章

## Slide 3
4.1 凸轮机构的应用及分类

## Slide 4
本章学习目标
1
了解凸轮机构的分类及应用，从动件常用的运动规律及从动件运动规律的选择原则；
2
掌握在确定凸轮机构的基本尺寸时应考虑的主要问题（包括压力角对尺寸的影响、压力角对凸轮受力情况、效率和自锁的影响及失真等问题）；
3
掌握凸轮轮廓曲线的设计方法（以图解法为主）。

## Slide 5
本章重点
盘形凸轮机构凸轮轮廓曲线的设计；
凸轮基圆半径与压力角及自锁的关系。

## Slide 6
本章难点
凸轮廓线设计中所应用的“反转法”原理和压力角的概念。

## Slide 7
一、凸轮机构的组成
①凸轮机构由凸轮、从动件和机架组成，属于高副机构。
②凸轮是一个具有曲线轮廓或凹槽的构件，为主动构件。
从动件是被凸轮直接驱动的构件，有作直线往复运动的推杆和作往复摆动的摆杆两种。
机架
从动件
凸轮

## Slide 8
一、凸轮机构的组成
凸轮机构可将凸轮的连续转动转变为从动件的往复运动。（除移动凸轮外）
内燃机配气凸轮机构
自动机床进刀凸轮机构

## Slide 9
二、凸轮机构的特点
与平面连杆机构相比，凸轮机构有下列优点和缺点。

## Slide 10
二、凸轮机构的特点
①可使从动件实现任意的预期运动，可用于运动控制；
优点
②结构简单、紧凑；
③设计容易。

## Slide 11
二、凸轮机构的特点
①高副接触，传力小，易磨损；
缺点
②不易保持高副接触；
③加工较困难；
④从动件的行程不能过大。

## Slide 12
三、凸轮机构的分类
按两活动构件之间的相对运动特性分类
1
（1）平面凸轮机构
① 盘形凸轮
应用广泛，但从动件行程不能太大。

## Slide 13
三、凸轮机构的分类
② 移动凸轮
可视为回转中心在无穷远处的盘状凸轮，凸轮相对机架作往复直线移动。

## Slide 14
三、凸轮机构的分类
按两活动构件之间的相对运动特性分类
1
（2）空间凸轮机构
巧克力输送凸轮机构
回转式凸轮机构

## Slide 15
三、凸轮机构的分类
按两活动构件之间的相对运动特性分类
1
（2）空间凸轮机构
可视为将移动凸轮卷成圆柱体而得，曲线轮廓可开在圆柱体端面上，也可在圆柱面上开曲线或凹槽。

## Slide 16
三、凸轮机构的分类
按从动件运动副元素形状分类
2
（1）直动尖底从动件
对心直动尖底从动件
偏置直动尖底从动件

## Slide 17
三、凸轮机构的分类
按从动件运动副元素形状分类
2
（1）直动尖底从动件
点接触，易磨损；
用于仪表中的低速凸轮机构，是理论分析的基础。

## Slide 18
三、凸轮机构的分类
按从动件运动副元素形状分类
2
（2）直动滚子从动件
滚动摩擦，耐磨损，承载能力较大，应用广泛，用于中速场合。

## Slide 19
三、凸轮机构的分类
按从动件运动副元素形状分类
2
（3）直动平底从动件
易形成油膜，传力性能好，用于高速场合。

## Slide 20
三、凸轮机构的分类
根据运动形式的不同，以上直动尖底从动件、直动滚子从动件、直动平底从动件还可分为摆动从动件和平面复杂运动从动件。
摆动尖底从动件
摆动滚子从动件

## Slide 21
三、凸轮机构的分类
摆动平底从动件
罐头盒封盖凸轮机构
平面复杂运动从动件

## Slide 22
三、凸轮机构的分类
按凸轮高副的锁合方式分类
3
（1）力锁合
利用重力、弹簧力或其他外力使从动件与凸轮轮廓始终保持接触。

## Slide 23
三、凸轮机构的分类
（2）形锁合
利用高副元素本身的几何形状使从动件与凸轮轮廓始终保持接触。
封闭槽凸轮
等宽凸轮机构

## Slide 24
三、凸轮机构的分类
（2）形锁合
利用高副元素本身的几何形状使从动件与凸轮轮廓始终保持接触。
等径凸轮机构
共轭凸轮机构

## Slide 25
三、凸轮机构的分类
按两活动构件之间相对运动特性分类
按从动件运动
副元素形状分类
按凸轮高副的锁合方式分类
平面凸轮机构
空间凸轮机构－圆柱凸轮
尖底从动件
滚子从动件
平底从动件
力锁合
形锁合
盘形凸轮
移动凸轮

## Slide 26
小结
掌握凸轮机构的组成；
掌握凸轮机构的优缺点；
熟悉凸轮机构的种类。