## Slide 1
计算机组成原理
I/O同步控制方式
主讲教师：钱进
泰州学院 计算机科学与技术学院

## Slide 2
一个生活中的例子

## Slide 3
本节学习内容
泰州学院 计算机科学与技术学院
I/O同步控制的定义及其重要性
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式

## Slide 4
泰州学院 计算机科学与技术学院
I/O同步控制的定义及其重要性
I/O接口
内存
CPU
I/O
设备
数据
数据
数据
以一次输出过程为例
若不加同步控制,会发生什么现象?
何谓I/O同步控制？
I/O同步控制方式是 微机系统 与 I/O设备 之间 保证数据正确传送的管理方法，是一种 调度策略

## Slide 5
何谓I/O同步控制？
I/O同步控制方式是 微机系统 与 I/O外设 之间 保证数据正确传送的管理方法，是一种 调度策略
泰州学院 计算机科学与技术学院
I/O同步控制的重要性
I/O接口
内存
CPU
I/O
设备
数据
数据
数据
由于没有同步控制
I/O设备中存入的数据是I/O接口中的旧数据
数据传输错误
I/O同步控制的定义及其重要性
I/O同步控制的定义及其重要性
若不加同步控制,会发生什么现象?

## Slide 6
泰州学院 计算机科学与技术学院
I/O同步控制的重要性
I/O同步控制的定义及其重要性
I/O同步控制的定义及其重要性

## Slide 7
方式1
程序查询方式

## Slide 8
方式1 程序查询方式
踏步等待
程序查询方式流程
以输出为例
CPU从主存读数据块至I/O设备
CPU向I/O设备发送输出命令
CPU读I/O设备状态
检查状态
CPU从内存中读一个字写到I/O接口中
将I/O接口中内容写入I/O设备
完成否
现行程序
未准备就绪
是
否
已准备就绪
CPU读I/O设备状态
检查状态
出错
未准备就绪
已准备就绪
CPU读I/O设备状态
检查状态
出错
未准备就绪
已准备就绪
CPU读I/O设备状态
检查状态
出错
未准备就绪
已准备就绪
CPU读I/O设备状态
检查状态
出错
未准备就绪
已准备就绪
CPU读I/O设备状态
检查状态
出错
未准备就绪
已准备就绪

## Slide 9
方式1 程序查询方式
优点：
接口硬件设计简单
查询程序设计简单
CPU使用效率低，软件开销大
缺点：

## Slide 10
方式2
程序中断方式

## Slide 11
程序中断方式流程
方式2 程序中断方式
以输出为例
CPU向I/O设备发送输出命令
现行程序
CPU执行其它任务
CPU I/O
I/O设备启动
准备就绪
CPU响应中断请求
CPU从内存中读一个字
写到I/O接口中
将I/O接口中内容
写入I/O设备
完成否
是
否
CPU I/O
中断请求

## Slide 12
方式2 程序中断方式
以打印机为例
发中断请求
空闲
接收
数据
接收
数据
准备
发中断请求
打印
打印
打印机
执行主程序
执行其它任务
执行其它任务
响应中断
中断返回
响应中断
中断返回
启动
打印机
传送
数据
传送
数据
CPU
CPU与打印机并行工作

## Slide 13
优点：
CPU效率高
硬件复杂度比程序查询方式高
软件开发和调试较复杂
缺点：
方式2 程序中断方式

## Slide 14
方式3
DMA方式

## Slide 15
5.4.2 程序中断方式
5.4.4 DMA方式
如果能找到一种方法，
让数据在I/O设备与内存间直接交换，传输速度可大大提高
数 据
以一次输出过程为例
I/O接口
内存
CPU
I/O设备
数据
数据
数据

## Slide 16
5.4.2 程序中断方式
5.4.4 DMA方式
DMA（Direct Memory Access）方式
即 直接存储器存取 方式
它使用一种称之为 DMA控制器（DMAC） 的专用处理器硬件，来完成I/O设备与内存之间的高速数据传送控制。
DMAC
数据
数据
I/O接口
内存
CPU
I/O
设备
数据
数据
数据

## Slide 17
优点：
CPU效率最高
数据传输速度最高
硬件复杂度最高
缺点：
5.4.2 程序中断方式
5.4.4 DMA方式
软件复杂度较程序查询方式高

## Slide 18
泰州学院 计算机科学与技术学院
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
本节课程小结
I/O同步控制方式
I/O同步控制的定义及其重要性

## Slide 19
本节课程小结
泰州学院 计算机科学与技术学院
I/O同步控制方式
 | 硬件复杂度 | 软件复杂度 | CPU效率 | 传输速度
程序查询方式 |  |  |  | 
程序中断方式 |  |  |  | 
DMA方式 |  |  |  | 
低
中
高
低
中
高
低
中
高
高
一种I/O同步控制方式是优是劣，
不能一概而论，要看具体应用场合
科学素养：

## Slide 20
习题
C
鼠标与电脑连接的同步控制方式是什么？

## Slide 21
请各位领导老师
提出宝贵意见!
谢 谢！
THANKS
计算机科学与技术学院